## Slide 1: 电子电路基础

## Slide 2
半导体存储器
7.1 只读存储器
7.2 随机存取存储器

## Slide 3
教学基本要求：
掌握半导体存储器字、位、存储容量、地址、等基本概念。
掌握RAM、ROM的工作原理及典型应用。
了解存储器的存储单元的组成及工作原理。

## Slide 4
概 述
半导体存贮器能存放大量二值信息的半导体器件。
存储器的主要性能指标
取快速度——存储时间短
存储数据量大——存储容量大

## Slide 5
7.1 只读存储器
7.1.1 ROM的基本结构
7.1.2 二维译码与存储阵列
7.1.3 可编程ROM
7.1.4 ROM的读操作实例
7.1.5 ROM的应用举例

## Slide 6
存储器
RAM (Random-Access Memory)
ROM
(Read-Only Memory)
RAM(随机存取存储器): 在运行状态可以随时进行读或写操作。
存储的数据必须有电源供应才能保存, 一旦掉电, 数据全部丢失。
ROM(只读存储器)：在正常工作状态只能读出信息。
断电后信息不会丢失，常用于存放固定信息（如程序、常数等）。
固定ROM
可编程ROM
PROM
EPROM
E2PROM
SRAM
(Static RAM)：静态RAM
DRAM
(Dynamic RAM)：动态RAM
7.1 只读存储器

## Slide 7
几个基本概念：
存储容量（M)：存储单元的数目。
字数：字的总量。 25 23= 256
字：计算机中作为一个整体被存取传送处理的一组数据 。
存储容量（M)＝字数×位数
地址：每个字的编号。
字数=2n （n为地址线的总数）
字长：一个字所含的位数称为字长。4位
Notes: 图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 8
只读存储器，工作时内容只能读出，不能随时写入，所以称为只读存储器。(Read-Only Memory)
ROM的分类
按写入情况划分
固定ROM
可编程ROM
PROM
EPROM
E2PROM
按存贮单元中器件划分
二极管ROM
三极管ROM
MOS管ROM
7.1.1 ROM的基本结构

## Slide 9
存储矩阵
地址译码器
地址输入
7.1.1 ROM的基本结构
数据输出
控制信号输入
输出控制电路
地址译码器
存储矩阵
输出控制电路
ROM主要由地址译码器、存储矩阵和输出控制电路三部分组成。
ROM是一种永久性数据存储器，其中的数据一般由专用的装置写入，数据一旦写入，不能随意改写，在切断电源之后，数据也不会消失。

## Slide 10
ROM（二极管PROM）结构示意图
存储
矩阵
位线
字线
输出控制电路
M=44
地址译码器

## Slide 11
字线与位线的交点都是一个
存储单元。交点处有二极管
相当存1，无二极管相当存0
当OE=1时输出为高阻状态
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
地 址
A1
A0
D3
D2
D1
D0
内 容
当OE=0时
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 12
字线
存储
矩阵
位线
字线与位线的交点都是一个存储单元。
交点处有MOS管相当存0，无MOS管相当存1。
7.1.2 二维译码与存储阵列
该存储器的容量=?

## Slide 13
7.1.3 可编程ROM（256X1位EPROM）
256个存储单元排成1616的矩阵
行译码器从16行中选出要读的一行
列译码器再从选中的一行存储单元中选出要读的一列的一个存储单元。
如选中的存储单元的MOS管的浮栅注入了电荷，该管截止，读得1；相反读得0
Notes: 等效电路由三个基本元件构成

## Slide 14
7.1.4 ROM读操作实例
1. PROM芯片AT27C010简介
128K8位ROM

## Slide 15
工作模式 |  |  |  | A16 ~ A0 | VPP | D7 ~ D0
读 | 0 | 0 | X | Ai | X | 数据输出
输出无效 | X | 1 | X | X | X | 高阻
等待 | 1 | X | X | Ai | X | 高阻
快速编程 | 0 | 1 | 0 | Ai | VPP | 数据输入
编程校验 | 0 | 0 | 1 | Ai | VPP | 数据输出
工作模式

## Slide 16
2. 读操作与定时图
（2）加入有效的片选信号
（3）使输出使能信号 有效，经过一定延时后，有效数据出现在数据线上；
（4）让片选信号 或输出使能信号 无效，经过一定延时后数据线呈高阻态，本次读出结束。
（1）欲读取单元的地址加到存储器的地址输入端；

## Slide 17
（1） 用于存储固定的专用程序
（2） 利用ROM可实现查表或码制变换等功能
查表功能 －－ 查某个角度的三角函数
把变量值（角度）作为地址码，其对应的函数值作为存放在该地址内的数据，这称为 “造表”。使用时，根据输入的地址(角度)，就可在输出端得到所需的函数值，这就称为“查表”。
码制变换 －－ 把欲变换的编码作为地址，把最终的目的编码作为相应存储单元中的内容即可。
7.1.5 ROM应用举例

## Slide 18
C | I3 I2 I1 I0 二进制码 | O3O2O1O0 格雷码 | C | I3 I2 I1 I0 格雷码 | O3O2O1O0 二进制码
0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1
0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1
0 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0
0 | 0 1 0 0 | 0 1 1 0 | 1 | 0 1 0 0 | 0 1 1 1
0 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 | 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
0 | 0 1 1 0 | 0 1 0 1 | 1 | 0 1 1 0 | 0 1 0 0
0 | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 1 | 0 1 1 1 | 0 1 0 1
0 | 1 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1
0 | 1 0 0 1 | 1 1 0 1 | 1 | 1 0 0 1 | 1 1 1 0
0 | 1 0 1 0 | 1 1 1 1 | 1 | 1 0 1 0 | 1 1 0 0
0 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 | 1 0 1 1 | 1 1 0 1
0 | 1 1 0 0 | 1 0 1 0 | 1 | 1 1 0 0 | 1 0 0 0
0 | 1 1 0 1 | 1 0 1 1 | 1 | 1 1 0 1 | 1 0 0 1
0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 1 | 1 | 1 1 1 0 | 1 0 1 1
0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 1 | 1 1 1 1 | 1 0 1 0
用ROM实现二进制码与格雷码相互转换的电路

## Slide 19
C (A4) | I3 I2 I1 I0 (A3A2A1A0) 二进制码 | O3O2O1O0 (D3D2D1D0) 格雷码 | C (A4) | I3 I2 I1 I0 (A3A2A1A0) 格雷码 | O3O2O1O0 (D3D2D1D0) 二进制码
0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0
0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1
0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1
0 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0
0 | 0 1 0 0 | 0 1 1 0 | 1 | 0 1 0 0 | 0 1 1 1
0 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 | 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0
0 | 0 1 1 0 | 0 1 0 1 | 1 | 0 1 1 0 | 0 1 0 0
0 | 0 1 1 1 | 0 1 0 0 | 1 | 0 1 1 1 | 0 1 0 1
0 | 1 0 0 0 | 1 1 0 0 | 1 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1
0 | 1 0 0 1 | 1 1 0 1 | 1 | 1 0 0 1 | 1 1 1 0
0 | 1 0 1 0 | 1 1 1 1 | 1 | 1 0 1 0 | 1 1 0 0
0 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 | 1 0 1 1 | 1 1 0 1
0 | 1 1 0 0 | 1 0 1 0 | 1 | 1 1 0 0 | 1 0 0 0
0 | 1 1 0 1 | 1 0 1 1 | 1 | 1 1 0 1 | 1 0 0 1
0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 1 | 1 | 1 1 1 0 | 1 0 1 1
0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 | 1 | 1 1 1 1 | 1 0 1 0
C=A4
I3 I2 I1 I0=A3A2A1A0
O3O2O1O0=D3D2D1D0

## Slide 20
用ROM实现二进制码与格雷码相互转换的电路

## Slide 21
（3） ROM 在波形发生器中的应用
A1
A2
A0
D3
D2
D1
D0
D/A
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
8
12
9
6
3
ROM
D/A
计数器
CP
计数脉冲
送示波器
3
4
o

## Slide 22
A1
A2
A0
D3
D2
D1
D0
D/A
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
8
12
9
6
3
t
0
 o

## Slide 23
7.2 随机存取存储器（RAM）
7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)
7.2.2 同步静态随机存取存储器（SSRAM）
7.2.5 RAM应用举例
7.2.3 动态随机存取存储器(DRAM)
7.2.4 存储器容量的扩展

## Slide 24
7.2 随机存取存储器（RAM）
7.2.1 静态随机存取存储器(SRAM)
1. SRAM 的基本结构及输出
CE
OE
WE
=1XX
高阻
CE
OE
WE
=00X
输入
CE
OE
WE
=010
输出
CE
OE
WE
=011
高阻
Notes: 放大电路存在电抗元件，如电容、电感。因此输入信号的频率不同，电路的输出响应也不同。

## Slide 25
SRAM 的工作模式
工作模式
CE
WE
OE
I
/
O
0
~
I
/
O
m
-
1
保持
(微功耗)
1
X
X
高阻
读
0
1
0
数据输出
写
0
0
X
数据输入
输出无效
0
1
1
高阻

## Slide 26
2. SRAM存储单元
静态SRAM(Static RAM)
双稳态存储单元电路
列存储单元公用的门
控制管，与读写控制电路相接
Yi ＝1时导通
本单元门控制管:控制触发器与位线的接通。Xi =1时导通
来自列地址译码器的输出
来自行地址译码器的输出

## Slide 27
2. SRAM存储单元
静态SRAM(Static RAM)
T5、T6导通
T7 、T8均导通
Xi =1
Yj =1
触发器的输出与数据线接通，该单元通过数据线读取数据。
触发器与位线接通

## Slide 28
（a）地址控制的读操作
（b）片选控制的读操作
3. SRAM的读写操作及定时图
读操作定时图

## Slide 29
写操作定时图

## Slide 30
7.2.2 同步静态随机存取存储器（SSRAM）
SSRAM是一种高速RAM。与SRAM不同, SSRAM的读写操作是在时钟脉冲节拍控制下完成的。

## Slide 31
寄存地址线上的地址
寄存要写入的数据
ADV=0:普通模式读写
ADV=1:丛发模式读写
=0:写操作
=1:读操作
寄存各种使能控制信号，生成最终的内部读写控制信号；
2位二进制计数器, 处理A1A0

## Slide 32
ADV=0:普通模式读写
=0:写操作
WE
=1:读操作
WE
普通模式读写:地址直接送到地址译码器，不受丛发控制逻辑电路影响，按外部给定地址进行读(写)操作。
ADV=1:丛发模式读写
丛发模式读写：地址寄存器不接受外部新地址，在其原有的地址上，由丛发计数器加1产生新地址。因此，可产生4个不同的地址。若超过4个CP后，ADV仍为1，则丛发计数器循环计数。地址总线让出。

## Slide 33
在由SSRAM构成的计算机系统中，由于在时钟有效沿到来时，地址、数据、控制等信号被锁存到SSRAM内部的寄存器中，因此读写过程的延时等待均在时钟作用下，由SSRAM内部控制完成。此时，系统中的微处理器在读写SSRAM的同时，可以处理其他任务，从而提高了整个系统的工作速度。
SSRAM的特点：

## Slide 34
1、DRAM存储单元
T
存储单元
写操作:X=1 =0
T导通，电容器C与位线B连通
输入缓冲器被选通，数据DI经缓冲器和位线写入存储单元
如果DI为1，则向电容器充电，C存1;反之电容器放电,C存0 。
-
刷新R
行选线X
读/写
输出缓冲器/灵敏放大器
刷新缓冲器
输入缓冲器
位
线
B
7.2.3 动态随机存取存储器(DRAM)

## Slide 35
读操作:X=1 =1
T导通，电容器C与位线B连通
输出缓冲器/灵敏放大器被选通，C中存储的数据通过位线和缓冲器输出
T
/
刷新R
行选线X
输出缓冲器/灵敏放大器
刷新缓冲器
输入缓冲器
位
线
B
每次读出后，必须及时对读出单元刷新，即此时刷新控制R也为高电平，则读出的数据又经刷新缓冲器和位线对电容器C进行刷新。

## Slide 36
7.2.4 存储器容量的扩展
位扩展可以利用芯片的并联方式实现。
···
CE
┇
A11
A0
···
WE
D0 D1 D2 D3
WE
CE
A0
A11
4K×4位
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3
D12 D13 D14 D15
CE
A0
A11
4K×4位
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3
WE
1. 字长（位数）的扩展---用4KX4位的芯片组成4KX16位的存储系统。

## Slide 37
7.2.4 RAM存储容量的扩展
2. 字数的扩展—用8K8位的芯片组成32K  8位的存储系统。
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
芯片数=4
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
RAM1
D0
D7
A0
A12
CE1
系统地址线数=15
系统:A0 ~ A14
A13 ~ A14?
2000H
2001H
2002H
┇
3FFFH
4000H
400H
4002H
┇
5FFFH
6000H
6001H
6002H
┇
7FFFH
0000H
0001H
0002H
┇
1FFFH
芯片:A0 ~ A12

## Slide 38
32K×8位存储器系统的地址分配表
各RAM芯片
译码器有效输出端
扩展的地址输入端
A14 A13
8K×8位RAM芯片地址输入端
A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
对应的十六进制地址码
Ⅰ
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0000H
0001H
0002H
┇
1FFFH
Ⅱ
0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2000H
2001H
2002H
┇
3FFFH
Ⅲ
1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4000H
400H
4002H
┇
5FFFH
Ⅳ
Y0
Y1
Y2
Y3
1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
┇
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6000H
6001H
6002H
┇
7FFFH

## Slide 39
字数的扩展可以利用外加译码器控制存储器芯片的片选输入端来实现。

## Slide 40
3.同时实现字数、位数的扩展
使用2564位芯片组成5128位存储器，问需要多少芯片? 电路应如何连接？
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
3
~
D
0
8
4
D0~ D3
位扩展组成256x8
字扩展组成512x8
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
4
~
D
0
8
4
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
4
~
D
0
8
4
D0~ D3
A
7
~
A
0
CS
W
R/
D
4
~
D
0
8
4
D4~ D7
A7~ A0
D4~ D7
A8
A8

## Slide 41
7.2.5 RAM应用举例—LED点阵显示屏
计数器控制译码器32个输出依次为低电平
显示屏
逐列扫描
存储显示的数据，需要发光存1，否则存0。
通过该缓冲器输入RAM新的数据
正常时，由计数器产生RAM地址，更新RAM数据时，选择外部地址。