## Slide 1: 电子电路基础

## Slide 2: 4.1.1 N沟道增强型MOSFET
1. 结构
L ：沟道长度
W ：沟道宽度
tox ：绝缘层厚度
通常 W > L

## Slide 3: 4.1.1 N沟道增强型MOSFET
剖面图
符号
1. 结构
栅极和其它电极及硅片之间是绝缘的，栅极电流几乎为零，输入电阻很高，最高可达1015 ，故称绝缘栅型场效应管(IGFET)。
又称金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET) 。

## Slide 4: 4.1.1 N沟道增强型MOSFET
（1）VGS对沟道的控制作用
当VGS≤0时
无导电沟道， d、s间加电压时，也无电流产生。
当0 <VGS <VTN 时
产生电场，但未形成导电沟道（反型层），d、s间加电压后，没有电流产生。
2. 工作原理

## Slide 5: 4.1.1 N沟道增强型MOSFET
当VGS >VTN 时
在电场作用下产生导电沟道，d、s间加电压后，将有电流产生。
VGS越大，导电沟道越厚
VTN 称为N沟道增强型MOSFET开启电压
（1）VGS对沟道的控制作用
2. 工作原理
必须依靠栅极外加电压才能产生反型层的MOSFET称为增强型器件

## Slide 6
2. 工作原理
（2）VDS对沟道的控制作用
靠近漏极d处的电位升高
电场强度减小
沟道变薄
当VGS一定（VGS >VTN ）时，
VDS
ID
沟道电位梯度
整个沟道呈楔形分布

## Slide 7
当VDS增加到使VGD=VTN 时，在紧靠漏极处出现预夹断。
在预夹断处：VGD=VGS-VDS =VTN
（2）VDS对沟道的控制作用
当VGS一定（VGS >VTN ）时，
VDS
ID
沟道电位梯度
2. 工作原理

## Slide 8
预夹断后，VDS
夹断区延长
沟道电阻
ID基本不变
（2）VDS对沟道的控制作用
2. 工作原理

## Slide 9
（3）VDS和VGS同时作用时
VDS一定，VGS变化时
给定一个vGS ，就有一条不同的 iD – vDS 曲线。
2. 工作原理

## Slide 10
以上分析可知
沟道中只有一种类型的载流子参与导电，所以场效应管也称为单极型三极管。
MOSFET是电压控制电流器件（VCCS），iD受vGS控制。
预夹断前iD与vDS呈近似线性关系；预夹断后，iD趋于饱和。
# 为什么MOSFET的输入电阻比BJT高得多？
MOSFET的栅极是绝缘的，所以iG0，输入电阻很高。
只有当vGS>VTN时，增强型MOSFET的d、s间才能导通。

## Slide 11
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程
（1）输出特性及大信号特性方程
① 截止区
当vGS＜VTN时，导电沟道尚未形成，iD＝0，为截止工作状态。

## Slide 12
② 可变电阻区
vDS <（vGS－VTN）
由于vDS较小，可近似为
rdso是一个受vGS控制的可变电阻
（1）输出特性及大信号特性方程
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程

## Slide 13
② 可变电阻区
n ：反型层中电子迁移率
Cox ：栅极（与衬底间）氧化层单位面积电容
本征电导因子
其中
Kn为电导常数，单位：mA/V2
（1）输出特性及大信号特性方程
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程

## Slide 14
③ 饱和区
（恒流区又称放大区）
vGS >VTN ，且vDS≥（vGS－VTN）
是vGS＝2VTN时的iD
I-V 特性：
（1）输出特性及大信号特性方程
必须让FET工作在饱和区（放大区）才有放大作用。
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程

## Slide 15
（2）转移特性
# 为什么不谈输入特性？
A
B
C
D
在饱和区，iD受vGS控制
3. I-V 特性曲线及大信号特性方程

## Slide 16: 4.1.2 N沟道耗尽型MOSFET
1. 结构和工作原理
二氧化硅绝缘层中掺有大量的正离子，已存在导电沟道
可以在正或负的栅源电压下工作，而且基本上无栅流

## Slide 17: 4.1.2 N沟道耗尽型MOSFET
（N沟道增强型）
IDSS
2. I-V 特性曲线及大信号特性方程

## Slide 18: 4.1.3 P沟道MOSFET
# 衬底是什么类型的半导体材料？
# 哪个符号是增强型的？
# 在增强型的P沟道MOSFET 中，vGS应加什么极性的电压才能工作在饱和区（线性放大区）？

## Slide 19: 4.1.3 P沟道MOSFET
# 是增强型还是耗尽型特性曲线？
# 耗尽型特性曲线是怎样的？vGS加什么极性的电压能使管子工作在饱和区（线性放大区）？
电流均以流入漏极的方向为正！

## Slide 20: 4.1.4 沟道长度调制等几种效应
实际上饱和区的曲线并不是平坦的（N沟道为例）
L的单位为m
当不考虑沟道调制效应时，＝0，曲线是平坦的。
修正后
VA称为厄雷（Early）电压
1. 沟道长度调制效应

## Slide 21: 4.1.4 沟道长度调制等几种效应
衬底未与源极并接时，衬底与源极间的偏压vBS将影响实际的开启（夹断）电压和转移特性。
VTNO表示vBS = 0时的开启电压
2. 衬底调制效应（体效应）
N沟道增强型
对耗尽型器件的夹断电压有类似的影响

## Slide 22: 4.1.4 沟道长度调制等几种效应
2. 衬底调制效应（体效应）
通常，N沟道器件的衬底接电路的最低电位，P沟道器件的衬底接电路的最高电位。
为保证导电沟道与衬底之间的PN结反偏，要求：
N沟道: vBS  0
P沟道: vBS  0

## Slide 23: 4.1.4 沟道长度调制等几种效应
3. 温度效应
VTN和电导常数Kn随温度升高而下降，且Kn受温度的影响大于VTN受温度的影响。
当温度升高时，对于给定的VGS，总的效果是漏极电流减小。
可变电阻区
饱和区

## Slide 24: 4.1.4 沟道长度调制等几种效应
4. 击穿效应
（1）漏衬击穿
外加的漏源电压过高，将导致漏极到衬底的PN结击穿。
若绝缘层厚度tox= 50 纳米时，只要约30V的栅极电压就可将绝缘层击穿，若取安全系数为3，则最大栅极安全电压只有10V。
（2）栅极击穿
通常在MOS管的栅源间接入双向稳压管，限制栅极电压以保护器件。

## Slide 25: 4.1.5 MOSFET的主要参数
一、直流参数
1. 开启电压VT （增强型参数）
2. 夹断电压VP （耗尽型参数）

## Slide 26: 4.1.5 MOSFET的主要参数
一、直流参数
3. 饱和漏电流IDSS （耗尽型参数）
4. 直流输入电阻RGS （109Ω～1015Ω ）

## Slide 27: 4.1.5 MOSFET的主要参数
所以
1. 输出电阻rds
当不考虑沟道调制效应时，＝0，rds→∞
实际中，rds一般在几十千欧到几百千欧之间。
二、交流参数
对于增强型NMOS管
有

## Slide 28: 4.1.5 MOSFET的主要参数
2. 低频互导gm
二、交流参数
则
其中
又因为
所以
NMOS增强型

## Slide 29: 4.1.5 MOSFET的主要参数
三、极限参数
1. 最大漏极电流IDM
2. 最大耗散功率PDM
3. 最大漏源电压V（BR）DS
4. 最大栅源电压V（BR）GS

## Slide 30: 5.1 BJT
5.1.1 BJT的结构简介
5.1.2 放大状态下BJT的工作原理
5.1.3 BJT的V-I 特性曲线
5.1.4 BJT的主要参数
5.1.5 温度对BJT参数及特性的影响

## Slide 31: 5.1.1 BJT的结构简介
(a) 小功率管 (b) 小功率管 (c) 大功率管 (d) 中功率管

## Slide 32: 5.1.1 BJT的结构简介

## Slide 33: 5.1.1 BJT的结构简介
半导体三极管的结构示意图如图所示。它有两种类型：NPN型和PNP型。
NPN型
PNP型

## Slide 34: 5.1.1 BJT的结构简介
结构特点：
• 发射区的掺杂浓度最高；
• 集电区掺杂浓度低于发射区，且面积大；
• 基区很薄，一般在几个微米至几十个微米，且掺杂浓度最低。
集成电路中典型NPN型BJT的截面图

## Slide 35: 5.1.2 放大状态下BJT的工作原理
载流子的传输过程
三极管的放大作用是在一定的外部条件控制下，通过载流子传输体现出来的。
外部条件：发射结正偏
集电结反偏
1. 内部载流子的传输过程
发射区：发射载流子
集电区：收集载流子
基区：传送和控制载流子
（以NPN为例）
由于三极管内有两种载流子(自由电子和空穴)参与导电，故称为双极型三极管或BJT (Bipolar Junction Transistor)。
IC= ICN+ ICBO
IE=IB+ IC

## Slide 36
载流子的传输过程
2. 电流分配关系
根据传输过程可知
IC= InC+ ICBO
通常 IC >> ICBO
 为电流放大系数。它只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般 =0.90.99。
IE=IB+ IC

## Slide 37
 是另一个电流放大系数。同样，它也只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般  >>1 。
根据
IE=IB+ IC
IC= InC+ ICBO
且令
ICEO= (1+  ) ICBO
（穿透电流）
2. 电流分配关系

## Slide 38: 5.1.2 放大状态下BJT的工作原理
综上所述，三极管的放大作用，主要是依靠它的发射极电流能够通过基区传输，然后到达集电极而实现的。
实现这一传输过程的两个条件是：
（1）内部条件：发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度，且基区很薄。
（2）外部条件：发射结正向偏置，集电结反向偏置。

## Slide 39: 5.1.3 BJT的 I-V 特性曲线
+
-
b
c
e
共射极放大电路
VBB
VCC
vBE
iC
iB
+
-
vCE
iB= f (vBE)vCE=const
(2) 当vCE≥1V时， vCB= vCE - vBE>0，集电结已进入反偏状态，收集载流子能力增强，基区复合减少，同样的vBE下 IB减小，特性曲线右移。
(1) 当vCE=0V时，相当于发射结的正向伏安特性曲线。
1. 输入特性曲线
（以共射极放大电路为例）

## Slide 40: 5.1.3 BJT的 I-V 特性曲线
(3) 输入特性曲线的三个部分
①死区
②非线性区
③近似线性区
iB
vBE
iB
vBE
iB
vBE
1. 输入特性曲线

## Slide 41: 5.1.3 BJT的 I-V 特性曲线
饱和区：iC明显受vCE控制的区域，该区域内，一般vCE＜0.7V (硅管)。此时，发射结正偏，集电结正偏或反偏电压很小。
iC= f (vCE)iB=const
输出特性曲线的三个区域:
截止区：iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方。此时， vBE小于死区电压。
放大区：iC平行于vCE轴的区域，曲线基本平行等距。此时，发射结正偏，集电结反偏。
2. 输出特性曲线

## Slide 42: 5.1.4 BJT的主要参数
(1) 共发射极直流电流放大系数
1. 电流放大系数
(2) 共发射极交流电流放大系数
 =IC/IBvCE=const

## Slide 43: 5.1.4 BJT的主要参数
(3) 共基极直流电流放大系数
=（IC－ICBO）/IE≈IC/IE
(4) 共基极交流电流放大系数α
α=IC/IE VCB=const
当ICBO和ICEO很小时， ≈、 ≈，可以不加区分。
1. 电流放大系数

## Slide 44: 5.1.4 BJT的主要参数
(1) 集电极基极间反向饱和电流ICBO
发射极开路时，集电结的反向饱和电流。
2. 极间反向电流

## Slide 45: 5.1.4 BJT的主要参数
(2) 集电极发射极间的反向饱和电流ICEO
ICEO=（1+ ）ICBO
即输出特性曲线IB=0那条曲线所对应的Y坐标的数值。 ICEO也称为集电极发射极间穿透电流。
2. 极间反向电流

## Slide 46: 5.1.4 BJT的主要参数
(1) 集电极最大允许电流ICM
(2) 集电极最大允许功率损耗PCM
PCM= ICVCE
3. 极限参数
(3) 反向击穿电压
 V(BR)CBO——发射极开路时的集电结反 向击穿电压。
 V(BR) EBO——集电极开路时发射结的反 向击穿电压。
 V(BR)CEO——基极开路时集电极和发射
极间的击穿电压。

## Slide 47: 5.1.4 BJT的主要参数
由PCM、 ICM和V(BR)CEO在输出特性曲线上可以确定过损耗区、过电流区和击穿区。
输出特性曲线上的过损耗区和击穿区
过流区
过压区

## Slide 48: 5.1.5 温度对BJT参数及特性的影响
(1) 温度对ICBO的影响
温度每升高10℃，ICBO约增加一倍。
(2) 温度对 的影响
温度每升高1℃，  值约增大0.5%~1%。
(3) 温度对反向击穿电压V(BR)CBO、V(BR)CEO的影响
温度升高时，V(BR)CBO和V(BR)CEO都会有所提高。
2. 温度对BJT特性曲线的影响
1. 温度对BJT参数的影响

## Slide 49: 4.8 结型场效应管（JFET）及其放大电路
4.8.1 JFET的结构和工作原理
4.8.2 JFET的特性曲线及参数
4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

## Slide 50: 4.8.1 JFET的结构和工作原理
1. 结构
# 符号中的箭头方向表示什么？

## Slide 51: 4.8.1 JFET的结构和工作原理
2. 工作原理
① vGS对沟道的控制作用
当vGS＜0时
（以N沟道JFET为例）
当沟道夹断时，对应的栅源电压vGS称为夹断电压VP （ 或VGS(off) ）。
对于N沟道的JFET，VP < 0。
PN结反偏
耗尽层加厚
沟道变窄。


vGS继续减小，沟道继续变窄。

## Slide 52: 4.8.1 JFET的结构和工作原理
② vDS对沟道的控制作用
当vGS=0时，
vDS

iD 
g、d间PN结的反向电压增加，使靠近漏极处的耗尽层加宽，沟道变窄，从上至下呈楔形分布。
当vDS增加到使vGD=VP 时，在紧靠漏极处出现预夹断。
此时vDS 
夹断区延长

沟道电阻

iD基本不变

2. 工作原理
（以N沟道JFET为例）

## Slide 53: 4.8.1 JFET的结构和工作原理
③ vGS和vDS同时作用时
当VP <vGS<0 时，导电沟道更容易夹断，
对于同样的vDS ， iD的值比vGS=0时的值要小。
在预夹断处
vGD=vGS-vDS =VP
2. 工作原理
（以N沟道JFET为例）

## Slide 54
综上分析可知
JFET是电压控制电流器件，iD受vGS控制。
预夹断前iD与vDS呈近似线性关系；预夹断后， iD趋于饱和。
# 为什么JFET的输入电阻比BJT高得多？
JFET栅极与沟道间的PN结是反向偏置的，因此iG0，输入电阻很高。

## Slide 55: 4.8.2 JFET的特性曲线及参数
2. 转移特性
1. 输出特性
(VP≤vGS≤0)

## Slide 56: 4.8.2 JFET的特性曲线及参数
与MOSFET类似
3. 主要参数